PRESSEMITTEILUNG

Smart kombiniert
Kompakte Press-Wickel-Kombination zeigt Non-Stop-Qualität im Feld

09.06.2016, Soest, Deutschland

Die neue Vicon Non-Stop Festkammer-Press-Wickelkombination FastBale zeigt im harten Praxiseinsatz beste „Dauerläufer-Qualitäten“.

Die Press-Wickel-Kombination FastBale von Vicon vereint zwei bahnbrechende Weltneuheiten in einer Maschine. Es ist die derzeit einzige Non-Stop Festkammerpresse und die einzige Non-Stop Festkammer-Press-Wickel-Kombination. Das Pressen-Kompetenzzentrum von Vicon im italienischen Ravenna entwarf und konstruierte die Maschine. Neueste Entwicklungen an der Gerätekombination sind der Ballenaufsteller, der den Ballen direkt auf der Stirnseite ablegt, sowie eine Folienbindung.

Revolutionäres Presskammerkonzept

„Die Besonderheit der FastBale besteht in ihren zwei festen Presskammern. Diese sind in Reihe geschaltet und können so bestimmte Presswalzen gleichzeitig nutzen. Durch dieses einzigartige und innovative Presskammerkonzept kann die Maschine ohne Arbeitsunterbrechung „non-stop“ im Feld arbeiten“, erklärt Christian Schmidt, verantwortlicher Produktmanager Pressen, Wickler und Ladewagen bei der Kverneland Group Deutschland, das einzigartige Funktionsprinzip.

Dabei arbeitet die erste Presskammer der Vicon FastBale als Vorkammer. Diese formt und verdichtet zwei Drittel des Rundballens. Wenn der eingestellte Pressdruck in der Vorkammer erreicht ist, wird der Erntegutfluss in die Hauptpresskammer umgeleitet, ohne dass der Pressvorgang unterbrochen werden muss. Anschließend wird die Vorkammer geöffnet und der vorgeformte und vorverdichtete Ballen wird in die Hauptkammer übergeben, um dort den Pressvorgang bis zu einem maximalen Durchmesser von 1,25 m zu beenden.

Sobald der Pressvorgang in der Hauptkammer abgeschlossen ist, wird der Erntegutstrom ohne Unterbrechung wieder in die Vorkammer geleitet. Während in der Vorkammer der nächste Ballen gepresst wird, startet die Netzbindung in der Hauptkammer. Nachdem der Ballen mit Netz umwickelt ist, öffnet die Heckklappe und der Ballen wird auf den Wickeltisch übergeben. Der komplette Vorgang verläuft kontinuierlich, ohne Stillstandzeiten.

Ausgeklügelte Maschinensteuerung

Um eine unkomplizierte und zuverlässige Ballenübergabe auf den Wickeltisch zu gewährleisten, wurde ein Wickelrahmen mit einer parallelogrammgeführten Aufhängung entwickelt. Diese ermöglicht ein Absenken des Rahmens, wodurch der Wickeltisch den Rundballen direkt aus der Hauptkammer aufnehmen kann. Ein kompliziertes, störungsanfälliges System zur Ballenübergabe ist damit nicht nötig.

Nach der Ballenaufnahme wird der Wickelrahmen angehoben und der Doppelsatelliten-wickler startet mit dem Wickelvorgang. Entgegen der klassischen Wickelsysteme ist die Vicon FastBale mit einem vertikal arbeitenden Doppelsatelliten ausgerüstet. Nachdem der Wickelvorgang beendet ist, wird der Wickelrahmen abgesenkt und die hintere Stützwalze angehoben, um den gewickelten Rundballen sanft und schonend abzulegen.

Das geniale Design und die einzigartige Konstruktion der FastBale ermöglichen es, eine äußerst kompakte Maschine zu realisieren. Damit ist diese Maschine die kürzeste Press-Wickelkombination auf dem Markt.

Die Entwicklung der Vicon FastBale ist das Ergebnis kontinuierlicher Investitionen der Kverneland Group in Forschung, Entwicklung und Qualität in das Pressen-Kompetenz-zentrum Ravenna – mit dem Anspruch, führender Anbieter und technologischer Marktführer von Rundballenpressen zu werden.

399 Wörter, 2.828 Zeichen, 3.219 Zeichen mit Leerzeichen

***

Die Kverneland Group ist eines der führenden internationalen Unternehmen in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Landmaschinen. Innovativ und stets auf dem neuesten Stand der Technik bieten wir dem Landwirt, Lohnunternehmer und Händler eine einzigartig breite und hochwertige Produktpalette. Das Lieferprogramm der Kverneland Group umfasst Produkte für die Bereiche Bodenbearbeitung, Sätechnik, Pflanzenschutz, Düngung, Gülletechnik, Futterernte- und Grünlandtechnik sowie elektronische Lösungen für landwirtschaftliche Traktoren und Maschinen. Mehr Informationen über die Kverneland Group auf www.kvernelandgroup.de.

- ENDE -

Hochauflösende Bilder zum Download gibt es hier:

Download FastBale

Download FastBale

Download FastBale

Für nähere Informationen:

Christian Schmidt

Produktmanager Futtererntetechnik | Pressen, Ladewagen, Wickler

Kverneland Group Deutschland GmbH

Tel.: +49 170 7735 980

E-Mail: christian.schmidt@kvernelandgroup.com

| Visit our Web Site | Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Watch us on YouTube |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | KvernelandGroup iMFarming |  | @KvernelandGroup @iM_Farming |  | kvernelandgrp |

# Text boxes

Non-Stop presst und wickelt die FastBale im Feld

Sanfte Ballenablage